## Slide 1
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Codice di prevenzione incendi
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
( Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51)
È entrato in vigore il 18 novembre 2015, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Art. 15 D.Lgs n. 139/2006
(Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi)
Le norme tecniche di prevenzione incendi, adottate con D.M. Interno di concerto con i Ministri interessati sentito il C.C.T.S.P.I., sono fondate su presupposti tecnico-scientifici e specificano misure per:
Ridurre le probabilità dell'insorgere d’incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure …;
Limitare le conseguenze dell'incendio attraverso caratteristiche costruttive, vie d’esodo, impianti, compartimentazioni ...

## Slide 2
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
Obiettivi del codice
  Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;
  Semplificare;
  Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;
  Individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
  Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di “antincendio”;
  Flessibilità e possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;
  Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio
TESTO UNICO
Negli ultimi anni sono state emanate moltissime norme verticali di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.
Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione è quello di disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche, che tratti la materia in maniera omogenea.
L’obiettivo potrà ritenersi del tutto attuato quando sarà completato l’inserimento di tutte le RTV
SEMPLIFICAZIONE
Il Codice prosegue nel processo di “semplificazione” già avviato, per gli aspetti amministrativi, con il D.P.R. n. 151/2011 che tiene conto, tra l’altro, dell'introduzione della SCIA.
In particolare la semplificazione e la razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi è effettuato mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

## Slide 3
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
REGOLE MENO PRESCRITTIVE
Il Codice consente di adottare regole meno prescrittive e più prestazionali. L’approccio prestazionale a differenza del prescrittivo (rigido e inadeguato soprattutto per situazioni complesse ove spesso è difficile rispettare prescrizioni) consente una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio. L’analisi più mirata, consente di ottenere risultati più aderenti alla realtà e di commisurare le misure di protezione antincendio alle reali necessità, rendendo possibili risparmi sui costi degli interventi.
REGOLE PIÙ SOSTENIBILI E PROPORZIONATE
In accordo con le aspettative della comunità si è cercato di orientarsi verso regole più sostenibili, in linea con le esigenze di sviluppo economico. Importante è anche l’esigenza che tali regole appaiano proporzionate al rischio reale di un’attività, evitando inutili dispendi di risorse.
In ogni caso, pur operando tale snellimento e semplificazione, tali regole devono essere in grado di garantire comunque un pari livello di sicurezza antincendi
NORME SOLO “ANTINCENDIO”
Il codice fa in modo che le norme VF si occupino solo di “antincendio”. È stata così avviata una revisione delle regole tecniche vigenti di prevenzione incendi (norme verticali). Ad es. la “RTV Autorimesse” non tratta argomenti relativi alle varie caratteristiche geometriche (ampiezza corsie di manovra, pendenza, raggi di curvatura delle rampe, ecc.).
DIVERSE SOLUZIONI
Il codice prevede flessibilità e possibilità di scegliere fra diverse soluzioni. La metodologia di progettazione prevede fra soluzioni progettuali la possibilità di scelta fra:
  Soluzioni conformi (soluzione di immediata applicazione);
  Soluzioni alternative (richiedono ulteriori valutazioni);
  Soluzioni in deroga ( attivazione del procedimento di deroga).
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il codice prevede una specifica sezione (Sezione M) favorendo l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (Fire safety engineering).

## Slide 4
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
STRUTTURA DEL CODICE
Il provvedimento è costituito, oltre al preambolo, da:
− Parte dispositiva ( ARTICOLATO) costituita da 5+1 articoli.
Art. 1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi;
Art. 2: Campo di applicazione;
Art. 2-bis: Modalità applicative alternative (introdotto dal DM 12/4/2019);
Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio;
Art. 4: Monitoraggio;
Art. 5: Disposizioni finali;
− Un allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni.

## Slide 5
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
ALLEGATO
L'Allegato, è il "Codice di prevenzione incendi", suddiviso in 4 Sezioni:
G Generalità “RTO”
(termini, definizioni; progettazione antincendio;
determinazione profili di rischio);
S Strategia antincendio “RTO”
(misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza
impianti tecnologici);
V Regole tecniche verticali “RTV”
(Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive;
vani ascensori, uffici, alberghi, autorimesse, scuole,
asili nido, attività commerciali, ecc.);
M Metodi “FSE” (ingegneria sicurezza antincendio, scenari per
progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).

## Slide 6
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
ALLEGATO - STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Sezione G - Generalità
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza
antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza impianti tecnologici e dI servizio
Sezione V - Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
V4 Uffici
V5 Alberghi
V6. Autorimessa
V.7 Scuole
V.8 Attività commerciali
V.9 Asili nido
V.10 Musei
V.11 Strutture Sanitarie
V.12 Altre attività in edifici tutelati
V.13…V.14…..V.15
Sezione M - Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

## Slide 7
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
DM 12 aprile 2019 (fine del cosiddetto “doppio binario”)
Entrato in vigore il 20 ottobre 2019, qualche giorno prima della revisione dell’allegato 1 approvata con il DM 18/10/2019.
Art. 1. Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
  1 All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 il comma 2 è abrogato.
In particolare, con l’entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.

## Slide 8
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Con l’entrata in vigore, il 20 ottobre 2019, del DM 12 aprile 2019 si è posto fine al cosiddetto “doppio binario”.
PRIMA DEL 20 OTTOBRE 2019
Il Codice si applicava facoltativamente (in alternativa) a:
- 33 attività non normate (di cat. B/C) del DPR n. 151/2011.
Il Codice di P.I. si applicava in alternativa ai “criteri generali di P.I.”, SOLO ad alcune attività NON normate del DPR 151/2011:
Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 75*, 76
Officine…; Impianti …; Stabilimenti …; Depositi …; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali …; (*)Depositi mezzi rotabili.
E, sempre in alternativa alle altre specifiche disposizioni di P.I., ad alcune altre attività normate:
71 - Uffici – D.M. 8/6/2016
66 - Strutture ricettive (alberghi) – D.M. 9/8/2016
75 - Autorimesse – D.M. 21/2/2017
67 - Scuole – D.M. 7/8/2017
69 - Attività commerciali – D.M. 23/11/2018
72 – biblioteche, archivi, musei, mostre ecc

## Slide 9
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
DOPO IL 20 OTTOBRE 2019
− Fine al cosiddetto “doppio binario”.
  Per “attività non normate” il Codice è l’unica norma obbligatoria;
  Per “attività normate” (alberghi, scuole, attività commerciali, uffici, autorimesse, poi aggiunti asili nido, musei …) l’applicazione del Codice continua a essere alternativa. (salvo novità introdotta da nuova RTV Autorimesse dal 19-11-2020).
  Ampliamento del campo di applicazione. (aggiunte 9 attività).
  Estensione ad attività non soggette a controllo VVF.
Dal 20 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, si è posto fine al cosiddetto “doppio binario”. In particolare, è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica.
Il Codice si applica “obbligatoriamente” a:
- 42 attività non normate del DPR n. 151/2011

## Slide 10
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il DM 12 aprile 2019 ha ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011, aggiungendo al precedente elenco:
  Attività da n. 19 a 26 (Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano, detengono particolari sostanze pericolose, fabbriche di fiammiferi, ecc., tutte in cat. C).
  Attività n. 73 (Edifici a uso terziario/industriale, in cat. B/C).
Sono quindi diventate 52 le attività soggette di cui al DPR n. 151/2011 rientranti nel campo di applicazione del Codice
Att. 9, 14, 19-26, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷65, 70, 73, 75*, 76,77
Officine…; Impianti …; Stabilimenti …; Depositi …; Falegnamerie;
Attività industriali e artigianali …; (*)Depositi mezzi rotabili.

## Slide 11
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
IL CODICE SI APPLICA OBBLIGATORIAMENTE:
Attività soggette a controllo VVF (dPR n. 151/2011):
  Attività: 9, 14, 19÷40, 42÷47, 50÷54, 56, 57, 63, 64, 70, 73, 75(*), 76:
(*) Limitatamente ai depositi mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili
IL CODICE NON SI APPLICA
Attività soggette a controllo VVF (dPR n. 151/2011):
  Attività: 1÷8, 10÷13, 15÷18, 41, 48, 49, 55, 58÷62, 74, 78÷80
IL CODICE SI APPLICA IN ALTERNATIVA alle regole tecniche tradizionali:
  Attività: 661, 67, 68, 69, 71, 72 73:
1ad esclusione di strutture turistiche all’aria aperta e rifugi alpini
Impianti, reti di trasporto con sostanze infiammabili, esplodenti, comburenti, radioattive, distributori carburante, centrali termoelettriche, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli,
centrali termiche, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie,

## Slide 12
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
CAMPO DI APPLICAZIONE
ATTIVITÀ NUOVE ED ESISTENTI
Attività nuove: realizzate dal 20 ottobre 2019.
Attività esistenti: realizzate prima del 20 ottobre 2019.
Attività già “definite”: Nessun obbligo di adeguamento
MODIFICHE E/O AMPLIAMENTI SU ATTIVITÀ ESISTENTI
In caso di interventi di MODIFICA ovvero di AMPLIAMENTO (COMPATIBILI) ad attività rientranti nel campo di applicazione del Codice ESISTENTI alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di modifica o di ampliamento da realizzare.
Per gli interventi di MODIFICA ovvero di AMPLIAMENTO su parti di attività rientranti nel campo di applicazione del Codice ESISTENTI alla data di entrata in vigore, si applicano:
  le norme tecniche del Codice all'intera attività
  o in alternativa i “classici” criteri tecnici di prevenzione incendi ( NON COMPATIBILI)

## Slide 13
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
FINO AL 28 0TTOBRE 2022
Il Codice si applica in genere a ATTIVITÀ SOGGETTE NON NORMATE.
Può essere utilizzato come riferimento per attività non soggette anche quelle non elencate nel dPR 151/2011
Si applica ad attività nuove ed esistenti, senza distinzione. Si tratta di una novità rispetto all’approccio delle attuali regole tecniche, per le quali sono di norma previste prescrizioni meno gravose per attività esistenti.
Nulla cambia per i procedimenti di prevenzione incendi. Per la presentazione delle istanze,documentazione tecnica, si rimanda ai DPR 1/8/2011, n. 151 e DM 7/8/2012.
Non sono previsti obblighi per attività già in regola con il DPR n. 151/2011.
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 .
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Nota della DCPREV. Prot n. 15406.del 15-10-2019

## Slide 14
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 2021 - “MINICODICE”.
Criteri generali di progettazione realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
ENTRATO IN VIGORE IL 29 OTTOBRE 2022
VIENE ABROGATO IL D.M. 10.03.1998
Tipologia di attività |  | Progettazione nuove attività | Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette | Senza RTV | Solo codice | - Codice - Codice anche in caso di incompatibilità, non è più applicabile il DM 10.03.1998
 | Con RTV | - Codice - regole tecniche tradizionali (65-66-67-68-69-71-72-77 con i limiti previsti dal Decreto 03.08.2015) | 
Attività non soggette |  | - Codice - regole tecniche tradizionali se l’attività rientra nello specifico campo di applicazione - Mini Codice se luogo di lavoro | 

## Slide 15
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO