## Slide 1: IL PRINCIPIO PRESTAZIONALE DEL CODICE: STRUTTURA, LOGICA E VANTAGGI PROGETTUALI

## Slide 2
Dopo l’entrata in vigore del D.M. 03-08-2015, si sono susseguite le pubblicazioni di diverse RTV, ultima delle quali il D.M. 22-11-2022, ovvero la RTV 15 e l’aggiornamento della RTO con il D.M. 18-10-2019.
L’AGGIORNAMENTO DELLA RTO E LA PUBBLICAZIONE DELLE SUCCESSIVE RTV

## Slide 3: IL
IL D.M. 12 -04-2019: AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
Ampliamento campo di applicazione (dal 20-10-2019)
Nota DC-PREV 15406 del 15-10-2019

## Slide 23
ALCUNI VANTAGGI PROGETTUALI DEL CODICE DI PREV INCENDI
Resistenza al fuoco: per il livello I si può prescindere dalle verifiche (costruzioni isolate e occupate da personale addetto per brevi periodi). È sufficiente evitare conseguenze all’esterno per collasso strutturale, con distanze di separazione. (Ad esempio, depositi automatizzati); in generale, rispetto alle norme prescrittive, i carichi d’incendio ammessi per la stessa classe di resistenza al fuoco, sono aumentati;
Esodo: può prevedere un numero di vie d’esodo molto inferiore rispetto a quanto richiesto con le attuali regole tecniche, con la possibilità di non andare in deroga, in quanto il massimo affollamento ipotizzabile è dichiarato dal titolare dell’attività. (in soluzione conforme deve essere comunque inferiore dall’affollamento calcolato con la densità di affollamento) (uffici);
Controllo dell'incendio: per il livello II è sufficiente (attività non strategiche, carico d’incendio moderato, compartimenti ≤ 4000 m2, sostanze non pericolose, …) la protezione solo con estintori, evitando la rete idranti/naspi, di norma richiesta per attività soggette. (in alcuni edifici storici).

## Slide 24
ALCUNI VANTAGGI AMMINISTRATIVI DEL CODICE DI PREV INCENDI
Con l’utilizzo delle soluzioni alternative, non si è più costretti, almeno per le attività in categoria B e C, ad andare in deroga, con tempi di approvazione dei progetti meno lunghi, in linea con l’esigenza dell’utenza e la semplificazione ed efficienza amministrativa.
Chart: Istanze di deroga al Comando VVF di Roma
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Istanze di deroga | 193 | 185 | 175 | 180 | 165 | 132 | 115 | 105 | 95 | 80

## Slide 25
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E COMANDO VVF DI ROMA

## Slide 26: ALCUNI DATI SUL DOPPIO BINARIO AL COMANDO VVF DI ROMA

## Slide 27: GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Ing. Francesco SCARITO
Funzionario dei Vigili del Fuoco di Roma